Zał. nr 4 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLA PARAMETRY MINIMALNE CO DO WYMAGAŃ SPRZĘTOWYCH I JAKOŚCIOWYCH.

WYKONAWCA MOŻE ZAOFEROWAĆ PRODUKTY O LEPSZYCH PARAMETRACH

ZADANIE 1

| 1. | Obrabiarka do metalu | Frezarka uniwersalna z odczytem cyfrowym i wyposażeniem przekładnia bezstopniowa /wariator/ obrót głowicy 360o przechył głowicy w prawo i lewo ± 900 rozmiar stołu min. 250 x 1300 mm zakres obrotów wrzeciona min 70-3200 [obr/min] silnik min. 2 [kW] prędkość posuwu pinoli 3/0.04(0,01, 0.08(0,01, 0.15 (0,01 przesuw stołu w osi X min. 950 [mm] przesuw stołu w osi Y min. 380 [mm] przesuw stołu w osi Z min. 480 [mm] dokładność 0,01 [mm] Wyposażenie standardowe min.: odczyt położenia /liniały/ w osiach X, Y, Z mechaniczny chwyt narzędzia napędy robocze w osiach X, Y, napęd ustawczy stołu w osi Z napęd roboczy pinoli w osi Z stół obrotowy z podzielnicą trzpienie frezarskie tulejki ISO trzpienie do uchwytu wiertarskiego Pakiet serwisowy | Szt.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Zgrzewarka punktowa | Znamionowe napięcie zasilanie – 230V; 50Hz (1ph) Moc mim. 6kW Zabezpieczenie sieci zasilającej – 16A Moc znamionowa min. 1.2kW 50% Maksymalny prąd zgrzewania do 3800 A | 1 szt. |
| 3. | Wiertarka stołowa | Wiertarka stołowa z osprzętem Zasilanie 400V Stożek wrzeciona min. MK2 Maks. średnica wiercenia [mm] min 16 mm Maks obroty wrzeciona [ilość przełożeń] min 200-3300 obr/min (12 biegów) Ilość przełożeń (prędkości) min 12 Skok wrzeciona [mm] min 80 Odległość wrzeciona od stołu [mm] min 350 mm Moc [kW] min 0,55 Wyposażenie: Uchwyt wiertarski Trzpień uchwytu wiertarskiego Stół krzyżowy (roboczy) Instrukcja obsługi | 4 szt. |
| 6. | Waga laboratoryjna | Zakres ważenia min. do 2 kg (dokładność ważenia 0,01 g). Wyposażona w automatyczny układ kalibracji wewnętrznej. Zasilanie 230 V. Instrukcja obsługi w języku polskim. Świadectwo wzorcowania. | 1 szt. |

ZADANIE 2

| 1. | Silnik prądu stałego szeregowy | Napięcie zasilania: 24~30VDC Maksymalna moc wyjściowa: P min. 120W (+/- 30W) Maksymalna prędkość obrotowa: min 1200rpm Długość wałka : min 60mm | 3 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Silnik prądu stałego bocznikowy | Napięcie zasilania: 24~30VDC Maksymalna moc wyjściowa: P min. 120W (+/- 30W) Maksymalna prędkość obrotowa: min 1200rpm Długość wałka : min 60mm | 3 szt. |
| 3. | Silnik 3-fazowy | Silnik 3-fazowy prądu zmiennego – pierścieniowy Napięcie: 220V/380V Częstotliwość: 50/60Hz Moc wyjściowa: min. 150W Prędkość obrotowa maksymalna: 1500rpm Długość wału: min. 60 mm | 3 szt. |
| 4. | Autotransformator | Autotransformator 3-fazowy Napięcie min U=3x400V, prąd = min 4A, moc = min 6000 VA | 3 szt. |
| 5. | Prądnica prądu stałego | Prądnica prądu stałego – samowzbudna Napięcie twornika: 0~220VDC Maksymalna moc wyjściowe: min 100W Maksymalna prędkość obrotowa min 1200rpm Długość wałka: min 60 mm | 3 szt. |
| 6. | Prądnica prądu stałego | Prądnica prądu stałego – obcowzbudna Napięcie twornika: 0~220VDC Maksymalna moc wyjściowe: min 100W Maksymalna prędkość obrotowa min 1200rpm Długość wałka: min 60 mm | 3 szt. |
| 7. | Silnik jednofazowy | Silnik jednofazowy prądu zmiennego z wyłącznikiem odśrodkowym Moc P min 1,5kW , Napięcie U=230/240V montowany na łapach | 3 szt. |
| 8. | Silnik jednofazowy | Silnik jednofazowy prądu zmiennego z kondensatorem z kondensatorową fazą roboczą Moc P min 1,5kW , Napięcie U=230/240V montowany na łapach | 3 szt. |

ZADANIE 3

|  | Wiertarko – wkrętarka | Wiertarko – wkrętarka akumulatorowa średnica wiercenia w stali – max. 13mm zasilanie – akumulatorowe napięcie – 18V maksymalny moment obrotowy – min. 42Nm prędkość obrotowa – min 1200obr/min W komplecie akumulator i ładowarka | 22 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szlifierka kątowa | •Typ zasilania: elektryczne •Średnica tarczy: min. 125 mm •Moc: min. 700 W •Max prędkość obrotowa: min. 11000 rpm •Osłona tarczy •Klucz oczkowy •Kołnierz mocujący •Nakrętka mocująca Walizka transportowa lub opakowanie producenta | 22 szt. |
|  | Zestaw kluczy metrycznych | Zestaw kluczy metrycznych płaskich dwustronnych (6-32mm) – min. 12 szt. w komplecie Klucze wykonane są ze stali chromowo-wanadowej (CrV). W zestawie klucze oczkowe półotwarte: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm Opakowanie zbiorcze | 22 kpl. |
|  | Zestaw wierteł do metalu DIN 338 | Materiał wiertła HSS, Typ mocowania: walcowy Minimalny zestaw średnica ø: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm oraz Typ mocowania: stożek Morse’a Minimalny zakres średnic ø: 14,5 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 mm W opakowaniach zbiorczych | 22 kpl. |
|  | Zestaw kluczy płasko – oczkowych | Zestaw kluczy płasko-oczkowych (12szt.) Zestaw 12 kluczy płasko-oczkowych w rozmiarach: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm Klucze wykonane są ze stali chromowo-wanadowej (CrV). Odgięte Opakowanie zbiorcze | 22 kpl. |
|  | Miarka zwijana 5 m | odległość pomiaru: 5m wyposażona w blokadę i zaczep Wymiary: 5 m/19 mm | 22 szt. |
|  | Suwmiarka | noniuszowa, dokładność 0,05mm, zakres 0-150 mm; długość szczęk 40 mm wy konanie ze śrubą ustalającą i głębokościomierzem | 22 szt. |
|  | Zestaw wkrętaków | Zestaw wkrętaków płaskich i krzyżowych min 6szt Wśród nich powinny się znaleźć następujące rozmiary wkrętaków - płaskie min 3 spośród: 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5 x 100 lub 125 /5,5 x 100 lub 125, 6 x 100 lub 125 - krzyżowe min 3 spośród PH: PH 1 x 80 lub 100 / PH 2 x 100 lub 150/ PH3x100 lub 150 / PH4x100 lub 150 Opakowanie zbiorcze | 45 kpl |
|  | Zestaw szczypiec | Zestaw szczypiec do pierścieni osadczych typu Segera W zestawie min: Szczypce zewnętrzne proste 6" Szczypce zewnętrzne wygięte 6" Szczypce wewnętrzne proste 6" Szczypce wewnętrzne wygięte 6" Opakowanie zbiorcze | 22 kpl. |
|  | Młotki ślusarskie | Młotki ślusarskie – 2 szt, masa – 0,5kg i 1,5kg długość – min. 320mm trzonek drewniany | 22 kpl. |
|  | Piłka ręczna do metalu | Piłka ręczna do metalu Materiał oprawy: stal lub odlew aluminiowy Uchwyt: ergonomiczny z wstawką gumową lub z tworzywa sztucznego Długość narzędzia (ostrza) 300 mm W zestawie 2 brzeszczoty (do stali, do aluminium) | 45 szt. |
|  | Pilniki ślusarskie | Zestaw pilników ślusarskich W zestawie: płaski, półokrągły, okrągły, kwadratowy, trójkątny, uchwyt dwumateriałowy, Do metalu Długość części roboczej – 200mm Materiał stal T12, gradacja 2 | 45 kpl. |
|  | Zestaw narzędzi traserskich | Wyposażenie minimalne: punktak, rysik traserski cyrkiel traserski kątomierz traserski | 22 kpl. |
|  | Skrzynka narzędziowa | Skrzynka narzędziowa 25" Maksymalna wysokość robocza: co najmniej 26cm Długość części roboczej: co najmniej 53cm Głębokość: co najmniej 24cm Materiał wykonania produktu: tworzywo sztuczne | 22 szt. |
|  | Zestaw kluczy metrycznych | Zestaw kluczy metrycznych półotwartych do przewodów Klucze płasko-oczkowe w rozmiarach: 8x10, 9x11, 10x12, 12x14, 15x17, 16x18 Klucze wykonane są ze stali chromowo-wanadowej (CrV). Opakowanie zbiorcze | 22 kpl. |
|  | Zestaw kluczy calowych | Zestaw kluczy calowych półotwartych do przewodów Zakres 1/4"-7/8" Klucze wykonane są ze stali chromowo-wanadowej (CrV). Opakowanie zbiorcze. | 22 kpl. |
|  | Szczypce do skręcania drutu | Safety wire twist pliers – Szczypce do skręcania drutu zabezpieczającego długość min 200mm | 22 szt. |
|  | Zestaw kluczy nasadowych | Zestaw kluczy nasadowych zakres min, 8 – 18mm pokrętło z grzechotką – długość min. 200mm przegub Cardana przedłużka długość min. 75mm Opakowanie zbiorcze | 22 kpl. |
|  | Szczypce | Zestaw szczypiec W zestawie min: szczypce uniwersalne (kombinerki) min 180 mm obcinaczki boczne min 160 mm szczypce wydłużone min 160 mm obcinaczki czołowe min 170 mm wykonane ce stali chromowo-wanadowej Opakowanie zbiorcze | 22 kpl. |
|  | Multimetr | Miernik elektroniczny - multimetr Wskaźnik Cyfrowy Wybór zakresu pomiarowego Ręczny Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC 1000 V Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC 20 A Pomiar częstotliwości Wyświetlacz wielofunkcyjny Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC 700 V Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC 20 A Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji 20 M Pomiar pojemności | 45 szt. |

ZADANIE 4

| 1 | Spawarka inwertorowa przenośna z możliwością spawania MMA (elektroda otulona) oraz TIG (elektroda nietopliwa) | - kontrolowane zajarzenie Live TIG -regulator Arc Plus II -możliwość zdalnego sterowania -cyfrowy wyświetlacz z ustawieniami -możliwość współpracy z kablami ponad 100 metrów (obwód PFC) -możliwość spawania elektrodami od średnic 1.6 do 5mm wszystkimi typami łącznie z celulozowymi -masa max 10.5 kg -prąd spawania do 250 A -miernik prądu spawania już podczas nastawiania parametrów -przewody robocze MMA oraz TIG min. 5m długości Wyposażenie dodatkowe Butla 40l do argonu ciśnienie napełniania min.150at. 1szt z legalizacją min. 5lat Butla 40l do corgonu ciśnienie napełniania min.150at. 1szt z legalizacją min. 5lat | 1 kpl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Zgrzewarka dwustronna do blach spotter (sploter, spoter) | Komplet zawiera: Typ urządzenia: SPOTTER Zasilanie: 400V Prąd zgrzewania: do 11000A grubość zgrzewanego materiału: min. 4+4mm (0,6 mm/0,8 mm/1,0mm/1,2mm/1,5mm/2,0mm/3,0mm/4,0mm),, zgrzewania jednostronnego i dwustronnego, łatania i rozgrzewania elektrodą węglową blach prądem maksymalnym 11000A. . Urządzenie musi posiadać cyfrowy panel sterujący z dotykowym wyświetlaczem LCD, który umożliwia wybór odpowiedniego trybu pracy oraz przynajmniej 10 trybów pracy W każdym trybie możemy dokonać wyboru: - czasu zgrzewania - rodzaj prądu zgrzewania (stały, z pulsem, z podwójnym pulsem) - zgrzewanego materiału: stal węglowa/ocynkowana/nierdzewna - grubości zgrzewanego materiału (0,6 mm/0,8 mm/1,0mm/1,2mm/1,5mm/2,0mm/3,0mm/4,0mm, możliwość ręcznego ustawiania czasu i prądu zgrzewania, kleszcze do zgrzewania dwustronnego, balanser oraz wysięgnik z regulowanym wysuwem na wózku z przynajmniej dwoma pułkami. Funkcję zgrzewania pulsacyjnego, dzięki której możemy zgrzewać blachy ocynkowane oraz HSS. Wyposażenie : - młotek kinetyczny do uchwytu (pistoletu) do podkładek trójkątnych - młotek kinetyczny z hakiem do drutu falistego lub podkładek okrągłych i prostych - przyssawka próżniowa mechaniczna - przyssawka zwykła - elektrody węglowe 5 szt. - przewód roboczy z uchwytem (pistoletem) - przewód zasilający - przewód masowy - uchwyt do zgrzewu grzebieniowego 6 palców Narzędziami robocze i materiały eksploatacyjne w zestawie: - podkładki okrągłe 12 mm: 30 szt. - podkładki trójkątne: 5 szt. - podkładki proste: 10 szt. - podkładki proste skręcane: 10 szt. - śruba M5 L=16 mm: 20 szt. - śruba M6 L= 16 mm: 20 szt. | 1 kpl. |