Zał. nr 4 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLA PARAMETRY MINIMALNE CO DO WYMAGAŃ SPRZĘTOWYCH I JAKOŚCIOWYCH.

WYKONAWCA MOŻE ZAOFEROWAĆ PRODUKTY O LEPSZYCH PARAMETRACH

| 1. | Obrabiarka do metalu | Frezarka uniwersalna z odczytem cyfrowym i wyposażeniem, obrót głowicy 360°, przechył głowicy w prawo i lewo ± 90°, rozmiar stołu min. 250 x 1300 mm., zakres obrotów wrzeciona min. 70-3200 [obr/min], silnik min. 2 [kW], prędkość posuwu pinoli 3 /0.04 +/- 0,01, 0.08 +/- 0,01, 0.15 +/- 0,01. przesuw stołu w osi X min. 850 [mm], przesuw stołu w osi Y min. 380 [mm], przesuw stołu w osi Z min. 420 [mm], dokładność 0,01 [mm]. Wyposażenie standardowe min.: odczyt położenia /liniały/ w osiach X, Y, Z, mechaniczny lub ręczny chwyt narzędzia, automatyczny posuw osi X, Z, ręczny posuw osi Y, napęd roboczy pinoli w osi Z, stół obrotowy z podzielnicą, trzpienie frezarskie, tulejki ISO, trzpienie do uchwytu wiertarskiego. Pakiet serwisowy. | Szt.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Zgrzewarka punktowa | Znamionowe napięcie zasilanie – 230V; 50Hz (1ph) Moc mim. 6kW Zabezpieczenie sieci zasilającej – 16A Moc znamionowa min. 1.2kW 50% Maksymalny prąd zgrzewania do 3800 A | 1 szt. |
| 3. | Wiertarka stołowa | Wiertarka stołowa z osprzętem, zasilanie 400V, stożek wrzeciona min. MK2, maks. średnica wiercenia min. 16 mm, obroty wrzeciona [ilość przełożeń] min. 200-3000 obr/min (min.12 biegów), skok wrzeciona [mm] min. 80, odległość wrzeciona od stołu [mm] min. 350 mm moc [kW] min. 0,55. Wyposażenie: Uchwyt wiertarski, trzpień uchwytu wiertarskiego, stół roboczy, instrukcja obsługi. | 4 szt. |
| 4. | Waga laboratoryjna | Zakres ważenia min. do 2 kg (dokładność ważenia 0,01 g). Wyposażona w automatyczny układ kalibracji wewnętrznej. Zasilanie 230 V. Instrukcja obsługi w języku polskim. Świadectwo wzorcowania. | 1 szt. |